## Slide 1
A FUTÁR keretében megvalósult ITS fejlesztés egyedisége
Mihálszky Gábor
Divízióvezető,
BKK Tömegközlekedési Divízió

## Slide 2
Alapinformációk a FUTÁR-ról
A FUTÁR mozaikszó, korábban a projektet az azonosító számával jelöltük: (KMOP-2.3.1/A-2009-0001).
A FUTÁR projekt során egy komplex ITS fejlesztés valósult meg Budapesten, az alábbi célokkal:
beszédkommunikáció biztosítása,
járművek lokalizációjának biztosítása,
utastájékoztatás eszközrendszerének fejlesztése,
forgalomirányítás folyamatainak részleges automatizálása.

## Slide 3: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer bemutatása
4.989.517.241 Ft
Európai uniós támogatás összege:
6.648.583.280 Ft
A projekt beruházási költsége:

## Slide 4: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
Szerverközpont és hálózat

## Slide 5: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
14 telephelyi Wi-Fi hálózat

## Slide 6: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
TETRA rádiós rendszer
- Tetra (Hytera), földfelszíni trönkölt rádiós rendszer, 6 bázisállomással,
- Korlátlan párhuzamos egyéni
beszélgetést biztosít (ez 70 csatornát jelent, de mivel csak 32 diszpécser van, így ez kimeríthetetlen),
- 15 egyidejű csoport, csoportonként 40 jármű bevonásával).

## Slide 7: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
2295 db OBU szerelése

## Slide 8: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
2035 db járművi kijelző

## Slide 9: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
263 db kültéri kijelző

## Slide 10: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
30 jelzőlámpás csomópont befolyásolás
- A késésben lévő járművek haladását segíti, a zöld idő megnyújtásával,
- kezeli az egymást keresztező vonalak problémáját is,
- a későbbiekben bővíthető.

## Slide 11: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
Diszpécser-központ

## Slide 12: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
IVU forgalom-irányító szoftver

## Slide 13: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer elemei
Internetes utazástervező

## Slide 14: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer struktúrája

## Slide 15: A FUTÁR közlekedésinformatikai rendszer struktúrája

## Slide 16
A FUTÁR egyediségének bemutatása

## Slide 17: A budapesti közösségi közlekedés egyediségének bemutatása
Budapesten naponta a reggeli csúcsidőszakban az alábbi járműszám áll forgalomba:
Autóbusz: ≈1.330 db Villamos: ≈490 db Trolibusz: ≈110 db
Metró: ≈340 db HÉV: ≈240 db Összesen: ≈2.500 db
A legsűrűbb viszonylatokon vannak olyan időszakok, amikor a követési időköz 3 perc alatti (2-es, 4-6-os, 61-es villamos, 81-es troli, egyes fonódó autóbusz viszonylatcsoportok)
Egyes fonódó szakaszokon óránként 60 feletti járműszám halad át
Könnyen belátható, hogy ilyen gyakoriság, ekkora szállítókapacitás mellett, kimaradó menet esetén nem lehet egyszerű járattörléssel, a viszonylat(ok) többi járművét változatlanul közlekedtetni

## Slide 18: A budapesti közösségi közlekedés egyediségének bemutatása
A FUTÁR több száz oldalas műszaki dokumentáció összeállításakor a budapesti közösségi közlekedési rendszer alábbi specialitásainak figyelembe vétele megkerülhetetlen volt:
- forgalmi zavarok száma rendkívül magas (≈1.000 kimaradás/nap) - gyakori a beavatkozási kényszer (késések, meghibásodások), - szinte ismeretlen a „járattörlés”, - kommunikációs igény magas (járműközpont), - kirívóan magas a járművek átlagéletkora - járművek utastájékoztató eszközei eltérőek, javarészük működésképtelen, - optimum közeli közlekedésszervezés - a menetrendek időtartalékai minimálisak, - munkaügyi szabályozás (vezetéssel töltött idő), - nincsenek tartalékok (sem jármű, sem idő szempontból),
- hangolt, ütemes menetrendi rendszer.

## Slide 19: A budapesti közösségi közlekedés egyediségének bemutatása
A budapesti felszíni közlekedés rendkívül zavarérzékeny. Naponta mintegy 45.000 menetet teljesítenek a járművek, ezek pontos, menetrend szerinti lefutását számos tényező befolyásolja.

## Slide 20: A FUTÁR előtt

## Slide 21: A FUTÁR előzményei
A megvalósíthatósági tanulmány elkészültekor (2007) a BKV forgalomirányítási rendszerét az alábbiak jellemezték:
Több, egymástól különböző, már elavult irányítási rendszer (DIR, AVM, telefonnal vagy önálló rádiós rendszerrel történő irányítás) működött,
voltak támogató informatikai rendszerek, de ezek nem voltak integráltak, kapacitásaik messze nem voltak kihasználva,
nem voltak egymásra épülő technológiai szabályozások, sokszor a döntések a hagyományok útján születtek meg.

## Slide 22: A FUTÁR felkészülési szakasza
Az informatikai fejlesztést megelőzően nulladik lépésként elindult az irányítási rendszer teljes átalakítása.
Irányító és kiszolgáló személyzet felkészítése (informatikai eszközök használata, erősebb szabályozás, szerepek és munkamegosztás átalakítása, új elvek a kiválasztásban)
diszpécseri irányító állomások központosítása,
technológiai szabályozások, alapszabályok megalkotása.
informatikai rendszerek integrációja → Elektronikus Forgalmi Jelentés (EFJ), ld. következő diákon

## Slide 23: A FUTÁR előkészületei – EFJ
EFJ indulási jegyzék és zavarok

## Slide 24: A FUTÁR előkészületei – EFJ
EFJ zavarnapló

## Slide 25: A FUTÁR előkészületei, a műszaki dokumentáció összeállítása
A felkészítési szakasszal párhuzamosan folyt a FUTÁR közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítása.
A következő alapelveket követtük:
nem az irányítási rendszer fog a szoftverhez alkalmazkodni, olyan rendszer kell, amely a meglévő módszereket alkalmazza,
rövid- és középtávon nem lehet számolni jelentős forrás bevonásával a jármű és infrastruktúra állapotok javítására,
a BKV-nak külső forrás nélkül nincs lehetősége a projekt teljes költségének előteremtésére, EU forrásra (KMOP) való pályázat esetén regionális célokat kell teljesíteni.

## Slide 26
Az előkészítés során két kérdés gyakran merült fel…
1. Flottakövető vagy forgalomirányító rendszer legyen?
A céloknak csak az utóbbi felel meg, a feladat összetettsége miatt.
2. Miért nem jó a dobozos szoftver?
- nem elegendő a mobiltelefonos kommunikáció, mert korlátozott az egyszerre, egy időben folytatható beszélgetések száma → Tetra, - viszonylatok irányításának átadási lehetősége elengedhetetlen a diszpécseri munkaállomások között, - a For-Te informatikai rendszer illesztésének szükségessége (az EFJ miatt).
A FUTÁR előkészületei, a műszaki dokumentáció összeállítása

## Slide 27: Döntések a FUTÁR indításáról
A BKV Zrt. menedzsmentje 2005. novemberében döntött arról, hogy a meglévő forgalomirányító rendszerét cserélni kell, és ehhez EU-s támogatási forrást kell keresni. 2006. februárjában a Fővárosi Közgyűlés nevesíti a KMOP 2007-2013. közötti EU-s társfinanszírozási projektjei között. 2007-ben születik meg az első megvalósíthatósági tanulmány, a BKV Zrt. ekkor 8 milliárd Ft-os teljes költséggel, 85%-os támogatási intenzitással számol. Az eredeti koncepció szerint a projektben annak regionális szerepe miatt részt vesz a MÁV és a Volánbusz is. 2008. áprilisban került benyújtásra a pályázat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. 2008. első félévében a projektet a kormány befogadta a támogatandó projektek közé.
A menedzsment döntésétől kezdődően 2,5 év telt el a projekt befogadásáig.

## Slide 28: Döntések a FUTÁR indításáról
2008-ban a gazdasági válság miatt a projekt támogatását jelentősen lecsökkentették. 2009. június 30-án aláírásra került a Támogatási Szerződés (TSZ), 4 mrdFt EU forrással, 80%-os támogatási intenzitással. 2009. október 7-én jelent meg az ajánlati felhívás, az ajánlatok bontása december 2-án történt meg, 6 db ajánlat érkezett. A bírálati szakaszban ezek közül ötöt közbeszerzési vagy műszaki okokból érvénytelennek kellett nyilvánítani, így 2010.01.14-én az egy érvényes ajánlatra nem lehetett nyertest hirdetni. A második kör 2010. június 4-én indult, a július 19-ei bontáskor 4 ajánlat érkezett. A Vállalkozási Szerződés (VSZ) 2010.10.27-én lett aláírva.
A kormány általi befogadástól számítva újabb 2,5 év telt el a VSZ aláírásáig, a TSZ aláírása és a VSZ megkötése között 16 hónap telt el.
A menedzsment döntésétől számítva 5 év alatt sikerült a projektet elindítani.

## Slide 29: Döntés a FUTÁR folytatásáról
2010-ben, az eredménytelen eljárást követően dönteni kellett a folytatásról. Mit kellett figyelembe venni a döntés meghozatalakor?
az EU forrás mértéke 4 mrd Ft-ra csökkent, 80%-os támogatási intenzitás mellett, vagyis az eredeti tervekhez képest csaknem 40%-kal kevesebb forrásból kell megvalósítani az elképzelt fejlesztést,
az első eljárás során kapott, kedvezőbb árú ajánlatok műszaki tartalma minőségi szempontból helyenként kockázatos, a magasabb színvonalú termékekkel pályázók ajánlatai a rendelkezésre álló forráshoz képest 2-3-szor magasabbak,
az € árfolyama a megvalósíthatósági tanulmány készítésének időpontjában 240, a döntés időpontjában már 267 Ft volt, kezelhető-e a 10 %-os változás?
a meglévő rádiós rendszert cserélni kell, a digitális műsorszórás számára kijelölt csatornáról ki kell vonulni, a készülékek nem állíthatóak át,
a forgalomirányítási és teljesítmény-elszámolási területek jelentős humánerő-forrás igénnyel működnek, a fejlesztés eredményeképpen ez az igény viszont csökkenthető.

## Slide 30: A FUTÁR időszükséglete
A műszaki befejezés végül 2014. szeptemberre realizálódott, vagyis a Támogatási Szerződés megkötésétől kezdődően 5 év és 2 hónap kellett a projekt megvalósítására, közel 9 év telt el a menedzsment döntésétől!

## Slide 31
Nehézségek
Forgalomirányító software

## Slide 32
A forgalomirányító software menet közbeni finomhangolása
A német rendszer alaplogikája nem forgalmi szám (forda), hanem menet alapú. Ez a Budapesten alkalmazott városi forgalomirányítási gyakorlattól idegen. A jármű+járművezető és a menetvonal a budapesti rendszerben egy kvázi megbonthatatlan egység, ennek kialakításához több hónapos fejlesztési tevékenység társult, hogy a nálunk alkalmazott számoszlopos menetrend logikáját át lehessen ültetni.
A ma alkalmazott zavarkezelési módszerek erősen kötődnek az üzemi menetrendek adta keretekhez, az IVU rendszerében viszont például gyakorlatilag ismeretlen az a szemlélet, hogy egy-egy menet teljesülhet sokkal későbben is. Így a terv indulási időpontokat csak korlátok között lehet módosítani és át kell térni az előzetes adminisztrációra, mert utólag nem jegyezhetőek be tény indulási időpontok.
Nehézségek: software

## Slide 33
A forgalomirányító software menet közbeni finomhangolása
Mivel a rendszer nem tudta kezelni a korai érkezéseket/áthaladásokat (pl. a közterületi kijelzőkön, és a jármű bár a végállomásra érkezett, nem adható ki az eredetihez képest korábbi indulási időpont) ezért a szolgáltatókat szigorú kötbérezéssel kényszerítjük a menetidő tartására. A budapesti rendszer számos csoportos menetrendet tartalmaz (fonódó vonalak, hangolt közös szakaszok, közös végpont adta optimalizációs lehetőségek okán), ezeket viszont nem tudta kezelni az IVU rendszere. Ezért a bonyolultabbá váló irányítási/felügyeleti folyamatot technológiai szabályozással kell egyértelműsíteni.
Nehézségek: software

## Slide 34
A forgalomirányító software menet közbeni finomhangolása
Az IVU dobozos rendszere nem támogatja a viszonylatok folyamatos üzemeltetését (pl. 6-os villamos), és nem tudott mit kezdeni az éjfél körül üzemben lévő járatok problémájával (előző napról áthúzódó vagy a következő napra átlógó). A diszpécserek egymás közötti viszonylatátadása az egyenletes teherelosztás érdekében rendkívül fontos követelmény, de ezt az IVU rendszere csak korlátozottan támogatta (100 csoport lehet). Az IVU rendszere nem biztosítja az operatív útvonalmegadás lehetőségét (ha nincs előre rögzített ForTe útvonal), így ilyen esetben a kijelzők sötétek lehetnek, téves információkat jeleníthetnek meg (így meg kell adni minden lehetséges útvonalat). A hasonló hiányosságokat a FUTÁR és ForTe rendszerek folyamatos fejlesztésével, a funkciók egymás közti megosztásával kellett pótolni.
Nehézségek: software

## Slide 35
Nehézségek
Villamos jármű szerelés

## Slide 36
Nehézségek: villamosok szerelése
Miért húzódott el? - bonyolult a hatósági engedélyezési folyamat - járműgyártói engedélyezések, közreműködés akadályai,
- két vezetőállás, járműcsatlások problémái, - villamosok rejtett hibái.
Rendkívül intenzív projektmenedzsment munkára volt szükség
Korlátos erőforrások felmérése: járműszerelők száma,
korlátos eszközök száma: szerelhető járművek és szerelőaknák száma,
egyéb szempontok: közterületi kijelzők, viszonylatok átmeneti irányítása, speciális kivitelű járművek (pl. 59-es villamos kerékpárszállítás),
a korlátok ismeretében a soros rendszer párhuzamosításával az idő-korlát részleges feloldása, járművek telephelyek közti átcsoportosítása.

## Slide 37
Változások a Projekt alatt
Kiegészítő beszerzések
Forrása: kötbérek Eltelt 4 év a kiírás óta, ezalatt: - jelentős információtechnológiai változások (SMS helyett okostelefon applikációk elterjedése), - néhány helyszín módosult a közterületi kijelzőknél, - használt járművek beszerzése (kijelzők illesztése, cseréje). A májusban a fővárosban szolgálatba álló Citaro autóbuszokban IRMA utasszámláló eszközök kerültek beépítésre, ezeket illeszteni kellett. Hajók integrációja a közösségi közlekedés hálózatába.

## Slide 38
Köszönöm a figyelmet!
Mihálszky Gábor
Divízióvezető,
BKK Tömegközlekedési Divízió