## Slide 1: Hazai közútkezelés során elért eredmények
Úthálózat-védelem a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél
        Szerencsi Gábor
        közúti szolgáltató igazgató
Útügyi Napok Győr 2014. szeptember

## Slide 2: Útrongálás mértéke
1db 40 tonnás tgk. = 300 000 db szgk.

## Slide 3: Útpályaszerkezet méretezési alapelvei
Méretezés
Működési környezet, klimatikus hatások
Alkalmazott anyagok tulajdonsága
Igénybevétel, terhelés
Notes: Tengely, kerék statikus súlya;
Sebesség;
Dinamikus többlet;
Abroncsnyomás;
Forgalom nagysága és eloszlása;

## Slide 4: Tengelyterhelések
=
Notes: AASHO – USA útkísérlet 1956
A pályaszerkezetek elhasználódásának szempontjából lényegesebben előnyösebb a
tandem elrendezés, mert b=1 tengelyátszámítási értéke a 175 kN terhelésű kettős
tengelynek van. Ez azt jelenti, hogy egyenlő elhasználódást okoz a 200 kN egyes
tengelyeken és a 350 kN terhelésű kettős tengelyeken gördülő tehergépkocsi.

## Slide 5: Nehézgépjármű-forgalom (2013)

## Slide 6: Burkolat igénybevétele
F = (T / 100) ahol 100kN (10t) az egységtengely
Tengelysúly (tonna) | igénybevétel
9,5 | 0,77
10 | 1
11,5 | 2,01
12 | 2,49
13 | 3,71
5

## Slide 7: Útfenntartás költségei
 | Forgalmi teljesítmény arányok | Fenntartás + üzemeltetés arányok | Burkolat-megerősítési igény arányok
Túlsúlyos nehéz járművek | 8% | 23% | 33%
Nem túlsúlyos nehéz járművek | 92% | 77% | 67%
Összesen | 100% | 100% | 100%
Notes: Túlsúlyos és nem túlsúlyos járművek részaránya, valamint a burkolat fenntartási költség arányai.

## Slide 8: Éves igény 100 Mrd Ft
Chart: Burkolat- fenntartási és -megerősítési igény (Mrd Ft)
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Burkolat- fenntartási és -megerősítési igény (Mrd Ft) | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21
Notes: Az éves burkolatfenntartási igényt 100 Mrd Ft-ra becsülve

## Slide 9: Úthálózat-védelmi tevékenység
Mérés (tengely, össztömeg, szélesség, magasság)
  23 mérőállomás
  1 mobil egység
Engedélyezés
  23 mérőállomás
  19 megyei igazgatóság
  Központ
Összesen 258 fő

## Slide 10: Úthálózat-védelem számokban
Mérőhelyek száma 23 helyszín (ki- és belépő együtt 33 db)
Mérés napi 24 órában!
Hiteles mérlegek
Folyamatos központi felügyelet és ellenőrzés;
Éves bevétel: 1,75Mrd Ft! (Magyar Állam, Koncessziós Társaságok)
Mért járművek száma: ~ 4 millió db!
Forgalomnövekedés 10% (2013/2014. év 1-7. hó)
Notes: Éves bevétel:
Eljárási díjak: nettó 526mFt (engedélyek kiállítása után járó díj – MK-t illeti)
Túlsúlydíjak: nettó 1.226mFt (megosztásra kerül közútkezelők között, MK KKK-nak utalja)

## Slide 12
 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Ellenőrzött járművek száma (db) | 3.065.408 | 3.720.030 | 3.983.814 | 3.827.174 | 3.947.083
Útvonalengedély köteles járművek (db) | 56.625 | 66.140 | 71.203 | 69.433 | 72.969
Ellenőrzött járművek és kiadott engedélyek

## Slide 13: HU-GO viszonylati jegyek kiadása
2014. augusztus 11-től az útvonalengedély köteles járművek részére az elektronikus útdíjszedési rendszerben viszonylati jegy értékesítést végzünk.
Egyablakos ügyintézés - útvonalterv készítés és viszonylati jegy vásárlási lehetőség együttesen 33 mérőállomáson.

## Slide 14
Határátkelőhelyi mérőállomás

## Slide 15
Mérőállomás a főúthálózaton
Notes: 1) Előszűrés: tengelysúly mérés (abból össztömeg megállapítása), rendszámleolvasás, átnézeti kép készítés.
Amúgy még: forgalomszámlálásra, sebességmérésre is képes
2) VJT: kiterelés ha olyan mérete van
3) mérőállomáson: tengely és össztömeg mérlegeken túlmenően magasságmérő is van.

## Slide 16
Mérőállomás - előszűrő

## Slide 17
MK - mobil mérlegelés

## Slide 18: Úthálózat-védelmi fejlesztések
Új mérőállomások
Hídmérleg felújítás/telepítés
UVR szoftver
Mérőállomás felügyelő központ
3D lézerszkenner
Notes: Rétség (2012-2013): nettó 173mFt
Hídmérlegek felújítása (2013): nettó 76mFt
UVR szoftver (2013-2014): nettó 185mFt
Mérőállomás felügyelő központ (2013): nettó 22mFt

## Slide 19: Tervezett mérőállomások (rövid távon)
51-52 sz. főút
M86 autóút
M7 ap. - Zalakomár
Szolnok
M3 ap. - Gelej
M43 ap. - Makó
M1 ap. - Lajta
Notes: Megépülő mérőállomásokkal meglévők szűnnek meg:
M1 ap. Lajta: Hegyeshalom, Rajka (ezeknél jelenleg csak belépő oldali, önkéntes mérlegelés van);
M86 autóút: Répcelak, a 86-os út mellett;
M7 ap. Zalakomár: Letenye mérőállomás;
51-52 sz. főút: Solt mérőállomás;
M43 ap. Makó: Nagylaki mérőállomás

## Slide 20: További lehetőség
Notes: Energiaellátás kiépítve;
Forgalomszámláló fejlesztése tengelysúlymérésre alkalmassá tétele;
Forgalomszámlálók cseréjénél komplex mérőállomás építése

## Slide 21
NKH - Mérőhelyek

## Slide 22: Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
szerencsi.gabor@kozut.hu