## Slide 1
Hosszú élettartamú merev és félmerev útpályaszerkezetek építési tapasztalatai az M0 autóúton, az M31-es autópályán, valamint az M5 Bp. (M0)-Röszke (oh) és az M6-M60 Szekszárd-Bóly-Pécs autópálya szakaszokon
Balogh Mária, Puchard Zoltán, Roszik Gábor,
Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes

## Slide 2
Aszfaltburkolatú pályák
M5 autópálya Kiskunfélegyháza – Szeged – országhatár közötti szakasza
M43 autópálya M5-5.sz. főút közötti szakasza
M6 autópálya Szekszárd-Bóly közötti szakasza
M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasza
M3 autópálya Vásárosnamény – 41. főút körforgalmi csomópont
TARTALOM - PROJEKTEK
PPP
NIF

## Slide 3
Betonburkolatú pályák
M0 autópálya keleti szektor 3. sz. főút-M3 autópálya közötti szakasza
M0 autópálya D1 déli szektor M1 autópálya-M6 autópálya közötti szakasza
M0 autópálya D2 déli szektor M6 autópálya-51. sz. út közötti szakasza
M31 autópálya M0 autópálya-M3 autópálya közötti szakasza
TARTALOM - PROJEKTEK

## Slide 4
M5 autópálya 140+000-165+320 km közötti szakasza,
M43 autópálya 0+000-3+200 km közötti szakasza
Fővállalkozó: Colas Hungária Kft.
Projekt: PPP
Kivitelező: DEH-A Konzorcium (Debmut Rt.-Egut Rt.-Hoffmann Rt.-Alterra Kft.
Ezen belül: műtárgyak, pálya-víztelenítés - Alterra Kft.
földmunka, pályaszerkezet építése – Egut Rt. Debmut Rt., 2005. áprilisától Hoffmann Rt.
Szakaszok: M5 II/C szakasz a 140+000-159+200 km
M5 III/A szakasz a 159+200-165+320 km
M43 0+000-3+200 km
Átadás: M5 II/C szakasz és M43 → 2005. december
M5 III/A szakasz → 2006. március

## Slide 5
M5 autópálya 140+000-165+320 km közötti szakasza,
M43 autópálya 0+000-3+200 km közötti szakasza

## Slide 6
M5 autópálya 140+000-165+320 km közötti szakasza,
M43 autópálya 0+000-3+200 km közötti szakasza
Aszfalt rétegek változtatása:
II/C szakasz: Kötőréteg – Betoflex
Kopóréteg – Ruflex
AMMAN Uniglobe-240
Ruflex beépítés

## Slide 7
M5 autópálya 140+000-165+320 km közötti szakasza,
M43 autópálya 0+000-3+200 km közötti szakasza
Követelmények aszfalt rétegekre
Jellemző | Alap- és kötőréteg | Kopóréteg
Merevség 15oC, 10 Hz | ≥ 12000 mPa | ≥ 7500 mPa
Fáradás 10oC 25 Hz 2 vagy 4 pontos | ≥ 100 μstrain | nincs
Nyomvályú 60oC nagykerekes | ≤ 7,5 % | ≤ 7,5 %

## Slide 8
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza
Kivitelező: Colas Hungária Zrt. Autópálya Igazgatóság
Projekt: PPP
Kivitelezés időtartama: 2008. február - 2010. március
M6 autópálya főpálya I. és II. szakasz pályaszerkezete
 | Szakasz 144+200-161+700 km | II. Szakasz 161+700-192+200 km
Korona szélesség | 26,6 m | 26,6 m
Főpálya | HK (35 cm) | HK (35 cm)
 | Ckt-4 (20 cm) | Ckt-4 (20 cm)
 | SAM réteg (0,5 cm) | SAM réteg (0,5 cm)
 | mK-22-NM (7 cm) | mK-22/F-NM (7 cm)
 | mK-22-NM (7 cm) | mK-22/F-NM (7 cm)
 | mZMA-11-NM (4 cm) | mZMA-11-NM (4 cm)

## Slide 9
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza

## Slide 10
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza

## Slide 11
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza

## Slide 12
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza

## Slide 13
M6 autópálya 144+200-172+982 km közötti szakasza

## Slide 14
Kivitelező:: C-S-K-K 2009 konzorcium,
vezetője: Colas Hungária Zrt.
Colas szakasza: első 2 és középső 9 km
Megrendelő: NIF Zrt.
Kivitelezés időtartama: 2010. szeptember - 2013. január
M3 autópálya 234+238-236+200 és 247+000-256+000 km
Munkanem | Mennyiség
Terület előkészítő földmunka | 388 ezer m3
Töltésalapozás | 46 ezer m3
Töltésépítés | 1720 ezer m3
C12/15 alapréteg (Colas+Közgép) | 110 ezer m3
Aszfalt alap+kötőréteg (Colas+Közgép) | 78 ezer m3
Kopóréteg (Colas +Közgép) | 21 ezer m3
A Colas szakaszon beépített fő mennyiségek

## Slide 15
M3 autópálya 234+238-236+200 és 247+000-256+000 km
Korona szélesség | 26,0 m
Főpálya | C12/15 (20 cm)
 | SAM réteg (0,5 cm)
 | AC 22 kötő (mNM) (7 cm)
 | AC 22 kötő (mNM) (7 cm)
 | SMA 11 (mF) (4 cm)
M3 autópálya 234+238-268+000 km szakaszai között a főpálya pályaszerkezete
Ugyanez a pályaszerkezete az M3 autópálya 268+000-279+000 km
szelvények közötti szakaszának is

## Slide 16
M3 autópálya 268+000 - 279+900 km

## Slide 17
M0 autópálya szakaszai
Colas
Colas
D1 2009 Colas
D2 2010 Colas
1988
1990
1994

## Slide 18
M0 autópálya keleti szektor (3. sz. főút-M3 autópálya) 59+800-70+994 km közötti szakasz
Kivitelező: EGÚT-DEBMUT-Alterra konzorcium ,
Megrendelő: NIF Zrt.
Kivitelezés időtartama: 2006. március - 2008. szeptember
Az M0 nyomvonala az adott szakaszon Budapest és Pest megye 4 településének (Budapest XV. és XVI. kerületét, Csömör, Fót) közigazgatási területét érintette. A szakasz két főbb egysége a 8 km hosszú új, betonburkolatú pálya építése, valamint az M0-M3 csomópont bővítése volt, amely a meglévő 2/B jelű út szélesítését is magában foglalta az M3 autópálya és a 2/A jelű út között

## Slide 19
M0 autópálya keleti szektor (3. sz. főút-M3 autópálya) 59+800-70+994 km közötti szakasz
Főpálya | javítóréteg (50 cm)
 | védőréteg (35 cm)
 | CTh vagy CTt stabilizáció(15cm)
 | CKt4 alapréteg (20 cm)
 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt betonburkolat (26 cm)
M0 keleti szektor 59+800-69+700 km közötti szakasz főpálya pályaszerkezete

## Slide 20
M31 autópálya (M0 autóút-M3 autópálya) 0+000-12+410 közötti szakasz
Kivitelező: CH-M31 konzorcium , tagjai: Colas Hungária Zrt. – Hídépítő Zrt.
Megrendelő: NIF Zrt.
Kivitelezés időtartama: 2008. december - 2010. július
Főpálya pályaszerkezete ugyanaz, mint M0 keleti szektor 59+800-69+700 km közötti szakasza

## Slide 21
M0 déli szektor

## Slide 22
M0 autópálya (M1 autópálya-M6 autópálya) 2+840-9+400 km közötti (D1) szakasz
Építő: Colas Hungária Zrt.
Megrendelő: NIF Zrt.
Kivitelezés időtartama: 2009. - 2012. augusztus
Az M0 déli szektor a D1 ütem során a 2+840-9+400 km szelvények között, mintegy 6,56 km hosszúságban került átépítésre 2x2 sávos autóútról 2x3 sávos autópályára. Geometriailag az új pályarész a szelvényezés szerinti bal oldalon készült, a meglévő töltés koronaszélességének megduplázásával. A szakasz három csomópontot érint, amelyek ágai átépítésre kerültek. A beruházás során még 7 híd elkészítése is feladat volt, amelynek legjelentősebbje 250 méter hosszú. Ezen kívül 3 támfalat is kellett építeni gabion kosárból, mintegy 27 ezer m3 zúzottkő beépítésével

## Slide 23
M0 autópálya (M1 autópálya-M6 autópálya) 2+840-9+400 km közötti (D1) szakasz
Főpálya | javítóréteg (50 cm)
 | CKt4 alapréteg (20 cm)
 | kiegyenlítő aszfaltréteg (4cm)
 | kétrétegű mosott betonburkolat (21+5 cm)
M0 autóút déli szektor D1 ütem főpálya pályaszerkezete
Az M0 autópálya keleti szektor és az M31 autópálya két rétegű beton burkolatból készült, de teljes vastagságban azonos keverékből, az M0 autópálya D1 és D2 szektor esetében újdonságot jelentett a pályaszerkezet anyaga, amely kétrétegű, nagy teherbírású un. mosott felületű beton. Magyarországon először itt készült két eltérő minőségű keverékből betonburkolat, valamint a felület textúrájának kialakítása is – az előzőleg épített szakaszoktól eltérően – mosott technológiával történt

## Slide 24
M0 autópálya (M6 autópálya-51. sz. út) 12+140-23+200 km közötti D2 szakasz
Kivitelező: M0 déli ág II. Konzorcium, vezetője: A-Híd Építő Zrt., tagjai: Közgép Zrt., Strabag MML Kft., Colas Hungária Zrt.
Colas szakasza: 12+140-17+300 km között
Megrendelő: NIF Zrt.
Kivitelezés időtartama: 2010 - 2012
A D2 ütem feladata az M6 autópálya-51. sz. út közötti 2x2 sávos autóút 2x3 sáv+leállósávos autópályává fejlesztése a jobb pálya kiépítésével.
A Colas szakaszon 6. sz. főút és a Budapest-Székesfehérvár illetve a Budapest- Pécs vasútvonal feletti ívhíd, továbbá a hárosi nagy Duna-híd, valamint három kishíd és két autópálya csomópont, a 6-os úti és a halásztelki. A feladat részét képezte még a szakaszt keresztező közművek kiváltása, a vízépítési munkák, valamint a beton pályaburkolat kivitelezése.

## Slide 25
Az autópályák pályaburkolat kivitelezésének néhány részlete
Aszfalt burkolatú autópályák
- M5, M43, M6, M3 pályaszerkezetének felépítése megegyezik egymással
- Minden esetben hidraulikus alapréteg (CKt4 vagy C12/15) + három réteg aszfalt.
- A hidraulikus alapréteg dilatálása és feszültségelnyelő réteggel való ellátása követelmény. A feszültségelnyelő réteg üvegszálerősítésű geotextília a a hidraulikus kötőanyagú alaprétegre ragasztva.
- Aszfaltréteg alap- és kötőréteg 20 mm szemnagyságú, nagymodulusú aszfalt modifikált bitumennel készítve kopóréteg zúzalékvázas masztixaszfalt szintén modifikált bitumennel keverve.
- M5 autópálya 140+000-159+200 km szelvényei között a kötőrétegben (Betoflex-H) és kopórétegben (RUFLEX-H) épült francia típusú aszfalt.
- Követelmény: először 2005-ben az M5 autópálya esetén a modulus és fáradás az aszfaltkeverékeknél.

## Slide 26
Az autópályák pályaburkolat kivitelezésének néhány részlete
Beton burkolatú autópályák
M0 keleti szektor és az M31 autópálya pályaszerkezete azonos
Hidraulikus alaprétegre (CKt4) + 2 rétegű CP4/2,7 hézagaiban vasalt betonburkolat azonos keverékből
A betonfelület érdességének kialakítása sepréssel.
Újdonság: betonkeverék ásványi váza andezit zúzalékból készült.
M0 déli szektor D1 és D2 szakaszának szintén azonos a pályaszerkezete
Hidraulikus alapréteg (CKt4) + 4 cm vtg aszfalt elválasztó réteg + kétrétegű (különböző keverékből) mosott felületképzésű betonburkolat
főpálya burkolata 26 cm összvastagságban, 2 rétegben épült, amelyből a felső réteg 5 cm, az alsó réteg 21 cm vastag. Az alsó réteg CP 4/2,7-22/S1, XF4, a felső réteg CP 4,5/3,5-11/S1, XF4 típusú beton. A három forgalmi sáv egy menetben, 11,75 m szélességben készült.

## Slide 27
Az autópályák pályaburkolat kivitelezésének néhány részlete
A lassító és gyorsító sávokon + leálló sávon szintén mosott felületképzésű, hézagaiban vasalt betonburkolat épült csúszó zsalus beépítéssel, 26 cm vastagságban, egy rétegben, a kopóréteg anyagából 2,75-3,75 m szélességben.
Szintén egy rétegben került bedolgozásra a hidakon való átvezetés is a felső réteg keverékéből teljes vastagságban.
A betonkeverék előállítását három keverőgép végezte. A betonkeverékhez használt andezit zúzalék a Colas Északkő Kft. nógrádkövesdi bányájából származott.
A főpályát és a hidakat a Colas Szlovákiától hozott Wirtgen SP 1600 betonfiniser építette, amelynek négy, egymástól független hidraulikus lánctalpa van, különlegessége, hogy két réteg egyidejű beépítésére is alkalmas, ezen kívül automatikusan helyezi el kereszt- és hosszirányban a vasakat.
A mosott betonfelület kialakítását TCM 1800 típusú gép végezte

## Slide 28
Az autópályák pályaburkolat kivitelezésének néhány részlete
Mosott betonfelület kialakítása
Terítés iránya
Párazárás
Kiseprés
Kombinált kötéskésleltetés,
párazárás

## Slide 29
Összefoglalás, kitekintés
Colas magyarországi cégcsoport 2004. óta öt aszfaltburkolatú (mintegy 71 km) és négy betonburkolatú (mintegy 35 km) autópálya kivitelezésében vett részt.
Építési szempontból a mindig előforduló kisebb-nagyobb nehézségektől eltekintve mind az aszfalt, mind a beton autópályák a minőségi követelményeket kielégítve, megfelelő minőségben készültek el.
Ennek tükrében értelmetlennek tartjuk ezért azt a vitát, hogy aszfalt vagy beton autópályák épüljenek. Véleményünk szerint az adott feladat (milyen forgalmi terhelés, milyen forgalmi jelleg, stb.) legoptimálisabb megoldása kell, hogy meghatározza azt, hogy aszfalt vagy beton burkolatú út épüljön

## Slide 30
Összefoglalás, kitekintés
A pályaszerkezet tervezéssel kapcsolatos néhány megjegyzés:
a félmerev pályaszerkezet esetén nemcsak autópályáknál, hanem egyéb utaknál is nagy gondot jelent a cementstabilizációs, soványbeton rétegek feszültségmentesítése. A műszaki előírásokban elő van írva a hézagolással vagy mikrorepesztéssel történő feszültségmentesítés. Ezen kívül a réteg tetejére még aszfalthálót is szoktak ragasztani. A gondos kivitelezés ellenére ezek a módszerek, annak ellenére, hogy rendkívül költségesek, nem igazán hatékonyak, mert a reflexiós repedések viszonylag rövid időn belül megjelennek a felettük lévő aszfaltrétegekben. Hidraulikus alaprétegeken kívül más megoldások is léteznek, a magyar előírásokban is, pl. szemcsés alapréteg + full depth aszfalt vagy inverz szerkezet: hidraulikus réteg + FZKA, amire a további pályaszerkezeti rétegek épülnek. Ezeket a megoldásokat is célszerű lenne bevezetni, a külföldi tapasztalatok pozitívak.

## Slide 31
Összefoglalás, kitekintés
a magyar aszfaltburkolatú autópályák kizárólagos kopórétege a SMA burkolat. Az M5 autópályán mintegy 20 km hosszúságban RUFLEX kopóréteget építettünk, amely ugyanolyan érdes, mint az SMA kopóréteg, de az SMA-nál lényegesen költséghatékonyabb. 10 éves forgalom alatti viselkedése bebizonyította, hogy használati viselkedése nem rosszabb, mint az SMA-é.
új építésű útjaink méretezésekor típus pályaszerkezetekkel dolgozunk, amelyek sablon megoldásokat adnak a pályaszerkezet típusa, vastagsága és a használható anyagok vonatkozásában. A mechanikai tulajdonságok - merevségi modulus, fáradás – ismerete, megadása és vizsgálata lehetőséget teremt arra, hogy a felhasználni kívánt anyagok mechanikai tulajdonságai ismeretében adjuk meg a pályaszerkezet rétegeinek vastagságát illetve a rétegvastagságokhoz megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokat rendeljünk

## Slide 32
Összefoglalás, kitekintés
2013. évben a Magyar Közút, MAUT együttműködésében elindult egy közös munka, amely többek között a pályaszerkezet méretezés megreformálást és a technológiai tervezés bevezetetését is célul tűzte ki. Remélhetőleg ezen munka eredményeként műszaki-gazdasági-környezetvédelmi szempontból optimális útépítések fognak megvalósulni a jövőben.
„Fenntartható utak fenntartható útügy nemzetgazdasági szintű optimalizálása" című tanulmány teljes terjedelmében megtalálható a Magyar Közút honlapján
http://internet.kozut.hu/Lapok/fenntarthato-utak.aspx

## Slide 33: Köszönöm megtisztelő figyelmüket !