## Slide 1: 2+1 – 1+2 sávos utak forgalomlefolyása „A 2+1 – 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon” Kiegészítő kutatási és elemzési feladatok végzése ajánlatkérő részére 4. pont (Megrendelő által kiválasztott szakaszokon elvégzendő mérések)
Hóz Erzsébet, tudományos főmunkatárs, KTI
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 2: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR AZ ELNEVEZÉS?
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Ütközésmentes 2+1-sávos út
fizikai elválasztással (Svédország)
Átmeneti szakasz, sávnyílás
Átmeneti szakasz,
sávelfogyás
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 3: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR AZ ELNEVEZÉS?
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 4: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR AZ ELNEVEZÉS ?
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
RQ15,5-ös mintakeresztszelvény , fizikai elválasztás nélkül (Németország)
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 5: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR AZ ELNEVEZÉS?
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
2+1-sávos út vagy folyamatos 3 sávos út lényege: váltakozó irányú előzési sáv
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 6: 2+1-1+2 sávos út alkalmazásának célja
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Biztonság növelése,
Előzések biztonságosabbá tétele,
Szolgáltatási szint növelése,
Túlméretezett gyorsforgalmi jellegű utak építése helyett gazdaságosabb megoldás keresése :
2+1- 1+2 sávos út átmeneti megoldásként (ütemezett építés),
Főúti kiépítés megnövelt kapacitással (10-15%), szolgáltatási szinttel
,
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 7: 2+1-1+2 sávos út alkalmazásának hazai lehetséges keresztmetszetei: a) gyorsforgalmi út átmeneti megoldása
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Forrás: Keresztes L., UNITEF
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 8: 2+1-1+2 sávos út alkalmazásának hazai lehetséges keresztmetszetei: a) főúti kialakítás végleges megoldásként is
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Forrás: Püski O., UTIBER
2+1 sávos kialakítás |  | 
Forgalmi sáv szélessége (egysávos oldalon) | FS | 3,50
Forgalmi sáv szélessége (külső) | FSk | 3,50
Forgalmi sáv szélessége (belső) | FSb | 3,50
Elválasztó sáv | Es | 2,50
Padka (burkolt) | Pb | 2,50
Padka (nemesített) | Pn | 1,75
Koronaszélesség | K | 17,25
Burkolatszélesség | B | 13,50
Útterület szélessége | T | 32,25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 9: Biztonság növelése, előzések biztonságosabbá tétele
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Széles útfelület, a jobb oldali képen látható a TIPIKUS forgalmi szituáció
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 10: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR EZ A FOGALOM,
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 11: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR EZ A FOGALOM,
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 12: Hazai mérések célkitűzése, mérési helyszínek
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
A mérések (vizsgálat) célja, a mérések helyszínei
A mérések célja annak meghatározása volt, hogy a „többletsávok” –előzési, kapaszkodó vagy a keresztmetszet változása (1+1-ről 2x2 sávosra)- hogyan befolyásolják a járművezetők viselkedését, sebességválasztását, a forgalom lefolyását.
Mivel hazánkban ilyen úttípus még nincs, csak „fél” 2+1 sávos szakasszal rendelkezünk, - akár ez előzési, akár a kapaszkodó sávos szakaszainkat nézzük -, ezért ezeken a „fél”- szakaszokon és a szakaszosan 4 sávos (2+2, 2x2) útjainkon végeztünk vizsgálatokat a forgalomlefolyás jellemzőinek megismerése céljából:
forgalomnagyság,
forgalom-összetétel sávonkénti vizsgálata,
sebességalakulás,
követési időköz mérések,
szakaszonként három keresztmetszetben, a szétválásnál (nyitás), a szakasz közepén és a szakasz végénél (zárás), a visszacsatlakozásnál.
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 13: Mérési helyszínek
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Helyszín |  |  |  |  | Csomópont
Útszám (Azonosító a videón) - Időpont- | Szelvény szám | Többletsáv típusa | Többletsáv Iránya | Többletsáv szelvényezése | Csomópont típusa a szakaszon
Mérés 1 (m1): M2 autóút Vác elkerülője kapaszkodó 2014 június 5-6., csütörtök, péntek | 45+200 - 42+225 | kapaszkodó | Szlovák oh. -> Budapest (Vác elkerülő) | Csökkenő | nincs
Mérés 2 (m2): 4. sz. főút Szolnok elkerülője 2014 június 25-26 (szerda, csütörtök) | 102+200 - 107+700 | 2*2 és 2+2 sáv | Budapest -> Debrecen | Növekvő | vegyes (turbó, T-csp, jelzőlámpa)
Mérés 3 (m3): 72. sz. főút Litér, előzési 2014 július 8-9 (kedd, szerda) | 2+000 - 6+600 | előzési | Balatonfűzfő -> Litér (Veszprém) | Növekvő | T-csp.
Mérés 4 (m4): 8. sz. főút, Veszprém körgyűrű, előzési -2014 július 10-11 (csütörtök, péntek)- | 48+625 - 52+175 | előzési mindkét irányban (3 sávos) | Székesfehérvár -> Jánosháza (Veszprémi körgyűrű) | Mindkét irány | nincs (különszint, jlzőlámpa)
Mérés 5 (m5): 76. sz. főút, 4 sávos, előzési-kapaszkodó 2014 07.15-16 (kedd, szerda) | 40+900 - 44+675 | előzési-kapaszkodó | M7 -> Zalaegerszeg | Mindkét irány | nincs (bekötőutak)
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 14: Mérési helyszínek
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Mérés 6 (m6): M70 autóút, Letenye-oh. 2014 07.17-18 (csütörtök, péntek) - | 9+700 - 12+375 | 2*2 sáv | Letenye -> Szlovén oh. (Tornyiszentmiklós) | Mindkét irány | különszintű
Mérés 7 (m7): 25. sz. főút, Eger, kapaszkodó 2014 07.24-25 (csütörtök,péntek) - | 4+700 - 10+675 | kapaszkodó | Eger -> Kerecsend | Csökkenő | nincs (jelentős számú bekötőút)
Mérés 8 (m8): 21. sz. főút előzési szakasz -2014 07.29-31 (szerda, csütörtök,péntek) - | 33+175 - 34+850 | előzési mindkét irányban (4 sávos) | Salgótarján -> Hatvan | Mindkét irány | nincs
Mérés 9 (m9): 6-7. sz. főút közös szakasza, Érd, kapaszkodó - 2014 07.22 (kedd) 08.01 (péntek) - | 20+775 - 22+375 | kapaszkodó | Budapest -> Székesfehérvár | Növekvő | nincs (körforgalom)
Mérés 10 (m10): 37. sz. főút kapaszkodó sáv - 2014 08.04-05 (hétfő, kedd) - | 8+275 - 9+775 | kapaszkodó | Felsőzsolca -> Sátoraljaújhely | Növekvő | nincs (körforgalom, keresztezés)
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 15: Mérések és kiértékelés végzése
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Helyszínek kiválasztása, mérések előkészítése, közútkezelői engedélyek kérése:KTI
Mérések műszaki feltételeinek megteremtése, mérések végrehajtása: Create Valeu Kft. (KTI)
Mérések, videó-felvételek kiértékelése, negyedórás adatok előállítása: Dolphió Consulting Kft.
Forgalomlefolyás elemzése: KTI
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 16: 2+1-1+2 sávos út: úttípus vagy csak kiépítési jellegzetesség? MIT TAKAR EZ A FOGALOM,
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 17: Gyorsforgalmi jellegű út, M2-es autóút, kapaszkodódó sáv, Vác elkerülő szakasza
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 18: Gyorsforgalmi jellegű út, M2-es autóút, kapaszkodódó sáv, Vác elkerülő szakasza
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Nyitás, közép, zárás, kontroll
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 19: Gyorsforgalmi jellegű út, M2-es autóút, kapaszkodódó sáv, Vác elkerülő szakasza
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Az út jellege: autóút
Forgalmi sávok száma: 1+2 (szelvényezéssel ellentétesen)
Fizikai elválasztás: nincs (záróvonal)
Burkolatszélesség: 11,05 m
Koronaszélesség: 14,05 m
Megengedett sebesség (szgk/tgk): 90 km/ó / 70 km/ó
Padka mérete és kialakítása: változó, kb. 1,50 m
Jellemző forgalomnagyság: 9405 (13569 ) jármű/nap/két irány)
Forgalom jellege: csak gépjárműforgalom
Csomópontok típusa: nincs, (kontroll különszintű 21117 j. út)
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 20: Napi forgalomlefolyás jellemzői
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 21: Forgalomlefolyás irányonként, sávonként és naponként
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 22: Forgalomlefolyás:belső sáv használati arány
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 23: Forgalomlefolyás: negyedórás átlagsebességek
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 24: Forgalomlefolyás: negyedórás átlagsebességek a keresztmetszetekben
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 25: Többletsávok hatása a forgalomáramlásra: M2-es autóút, péntek
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 26: Forgalomlefolyás:sorképződés, sorlebomlás folyamat
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 27: II. rendű főút: 72. sz. főút, előzési sáv, Veszprém megye
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 28: II. rendű főút: 72. sz. főút, előzési sáv, Veszprém megye
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 29: II. rendű főút: 72. sz. főút, előzési sáv, Veszprém megye
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 30: II. rendű főút: 72. sz. főút, előzési sáv, Veszprém megye
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Az út jellege: II. rendű főút
Forgalmi sávok száma: 2+1
Fizikai elválasztás: nincs (dupla záróvonal)
Burkolatszélesség: 11,00 m
Megengedett sebesség (szgk/tgk): 90 km/ó / 70 km/ó
Padka mérete és kialakítása: nincs
Jellemző forgalomnagyság: 7068 (7868 jármű/nap/2 irány)
Forgalom jellege: vegyes forgalom
Csomópontok típusa: szintbeli, (T-csatlakozás)
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 31: Napi forgalomlefolyás jellemzői: előzési sávos irány
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 32: Napi forgalomlefolyás jellemzői: egysávos irány
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 33: Napi forgalomlefolyás jellemzői: irányonkénti, sávonkénti és napi bontásban
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 34: Forgalomlefolyás:belső sáv használati arány
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 35: Forgalomlefolyás:negyedórás átlagsebességek alakulása kersztmetszetenként
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 36: Forgalomlefolyás:sorfelépülés, sorlebomlás
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 37: Többletsávok hatása a forgalomáramlásra: 72. sz. főút, kedd
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 38: Többletsávok hatása a forgalomáramlásra: Konfliktushelyzetek, szabálytalanságok
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 39: Többletsávok hatása a forgalomáramlásra: Konfliktushelyzetek, szabálytalanságok
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember 24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.

## Slide 40: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Magyar Útügyi Társaság, Budapest
Közlekedéstudományi Intézet, Budapest
www.maut.hu
Útügyi Napok, Győr, 2014 szeptember-24-25
Notes: A MAÚT elnöki beszámoló tartalmazni fogja az utas műszaki szabályozási rendszer sikertörténetét, az elmúlt évek ezirányú teljesítményeit. Rögtön az első kérdés a cím elolvasásakor az lehet, hogy mi közünk a vasúti szabályozáshoz. A rövid válasz erre az, hogy az út területén elismert sikeres tevékenység késztette a szakminisztériumot arra, hogy megvizsgálja, miként lehetne a vasúti szabályozási rendszert európai nívóra hozni, és ebben hogyan lehetne a MAÚT 18 éves tapasztalatát felhasználni.