## Slide 1
Nagy terhelésű, hosszú élettartamú utak
39. Útügyi Napok. Győr, 2014. szeptember 25.
Hosszú élettartamú aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek tervezésének szempontjai
Dr. Pallós Imre

## Slide 2: 1.) Az aszfalt-pályaszerkezet igénybevételei
A fejlett európai országok forgalmát az 1990-es évek elejétől az alábbiak jellemzik:
a közúti nehézforgalom jelentős növekedése,
megnövekedett tengelysúlyok (10 tonnáról 11,5 tonnára) és nagyobb (40-44 tonna) összsúlyok,
elterjedtté vált az 1+1+3 elrendezésű öttengelyes nyerges vontató, amelynek „super single” típusú, nagy nyomású abroncsa az aszfaltburkolatra agresszívebb hatással van.
1970 óta a nyári hőmérsékletek monoton növekvő jelleggel növekednek. Az aszfaltok plasztikus alakváltozási ellenállása a korábbiaknál jóval fontosabbá vált.

## Slide 3: 2.) A járulékos hatások figyelembevétele az aszfaltok anyagtervezési előírásaiban
A viszkoelasztikus aszfaltok alakváltozására a hőmérséklet mellet a terhelő feszültségnek és terhelési időnek (sebességnek) van szerepe. Ezt az aszfaltok tervezési előírásaiban figyelembe kell venni. A hőmérséklet adottság, a terhelést a vastagsággal méretezés veszi figyelembe. A terhelési időt a forgalom lefolyási jellegével – mint „járulékos terheléssel” – vesszük figyelembe. (lassú forgalom, fékezési-gyorsulási kényszerek, geometriai kialakítások, stb.)
Svájc; az SN 640431b szabványuk szerint: „L” könnyű, „N” (normál) „S”nehéz és „H” Hochbelastet = erősen terhelt) járulékos igénybe-vételekre alkalmazható aszfaltkeverékeket specifikál.
Németország; korábban N és S, 2007.-től „L” leichte, „N” normale és „S” besondere igénybevételekre alkalmas aszfaltokat ír elő.
Ausztria; a 2010.-ben kiadott, 2012.-ben kiegészített RVS 08.07.05. előírásában célorientáltan is meglehetősen bonyolult, újszerű szabályozási elemeket vezetett be.

## Slide 4: A különböztet meg.
A ma hatályos magyar előírás (ÚT 2-3.301) „N” normál és „F” fokozott igénybevételi kategóriákat különböztet meg.

## Slide 5: 3.) A tervezett összetétel befolyása az aszfaltok teljesítményére
A korábbiaknál nagyobb teljesítményű aszfaltok kialakítását elősegítő előírásokat Európában folyamatosan fejlesztik. Hazánkban ez a munka 1997-ben indult be. Számunkra a legnagyobb figyelmet a hasonló klimatikus adottságú országok (Franciaország, Svájc, Németország, Ausztria) fejlesztései, specifikációik korszerűsítései jelentik, ezeket kell figyeljük.
A teljesítményt befolyásoló főbb elemek;
a kőanyag-keverék szemszerkezeti és szemmegoszlási minősége,
a bitumen minőségének kérdése,
az aszfalt hézagtartalmának szerepe

## Slide 6
A kőanyag-keverék belső súrlódásának növelése érdekében az intenzív forgalmat viselő aszfaltok (kopó és kötőrétegek) esetében mind a 0,063-2,0 mm közötti homoktartományban, mind pedig a 2,0 mm feletti szemcsés kőanyag részben kizárólagosság vált a zúzott kőanyag alkalmazása.
A szemmegoszlási előírásokat tekintve Európa majd minden országában szűkült a szemeloszlások tartománya.
Az 1990 –es években az intenzívebb forgalmú utakra épített aszfaltok gyártásához már közép-kemény bitumeneket használtak, sőt az előírásokban megjelentek a polimerrel modifikált bitumenek is. (A magyar gyakorlat 1995.- ig szinte kizárólagosan 90 - es penetrációjú bitument használt. Ez alól az ÉHA és a modifikált vékonyaszfaltok jelentettek csak kivételt.) Napjainkban intenzív igénybevételekre meghatározóan mindenütt PmB kötőanyagokat használnak.

## Slide 7: Az AB-12 és az AB-12/F típusú aszfaltkeverékek szemeloszlási határ-görbéi az ÚT 2-3.301:1997 szerint

## Slide 8: A német ZTV 98 évi előírása az 1994 évi előírásukhoz képest jelentősen szűkítette az SMA 0/8 S típus szemeloszlási határgörbéit.

## Slide 9: A svájci SN 630431b:1998 szerint felhasználható bitumenminőségek az egyes igénybevételi kategóriákhoz tartozóan

## Slide 10
A hézagtartalmat tekintve a századfordulóra már jobban elterjedtebbé vált aszfaltmechanikai vizsgálatok azt jelezték, hogy a plasztikus alakváltozási ellenállást, a hidegviselkedési tulajdonságot és a fáradási tulajdonságot együttesen tekintve a hengerelt aszfaltok 3,5-4 tf % hézagtartalomnál nyújtják a legjobb teljesítményt. Svájc, Németország és Ausztria ennek megfelelően korrigálta előírásaikat.
A hézagtartalomra a korábbi hazai előírásaink meglehetősen tág alsó- és felső határokat írtak elő, főleg a kötő- és alaprétegek esetében. Napjainkra a magyar előírás lényegében e paraméter vonatkozásában is jó azonosságot mutat a hasonló éghajlatú európai országok előírásaival.

## Slide 11: A 2007 évi német és a 2010 évi magyar előírás szerinti tervezési hézagtartalmak AC típusú kopórétegek esetében

## Slide 12: 4.) Nagymodulusú aszfaltokkal épülő pályaszerkezet
Külön fejlődési irány, Franciaországból indul, Európa több országa (a francia alapfilozófiától eltérve) átveszi. A nagyobb modulust az átlagosnál keményebb bitumen használata eredményezi.
4.1. A francia filozófia, építési mód
az alaprétegként épített (egyébként kopóréteg szemnagyságú, szemeloszlású) kemény bitumennel gyártott nagymodulusú asz-faltok a fárasztó igénybevételeket jobban viselik, ezért a mérete-zésnél ezt ki lehet használni,
a folytonos szemeloszlás, a 100 % zúzott-anyag tartalom és a kemény bitumen nagy plasztikus alakváltozási ellenállást biztosít,
a folytonos szemeloszlású, 4 tf % körüli hézagtartalmú aszfalt hajlító- húzószilárdsága jó, ez a hidegviselkedés szempontjából is kedvező. Ezzel együtt ugyan repedésérzékenyebbek, de ha alaprétegként, kötőrétegként épül, akkor a téli gyors lehűlések hatásai kevésbé veszik igénybe.

## Slide 13: A hagyományos aszfalt alapréteg és a nagymodulusú aszfalt fáradási tulajdonságainak összehasonlítása. (J. Bonnot, 1994)

## Slide 14: A vastagság-szükségletek különbözősége azonos peremfeltételek mellett. (J. Bonnot)

## Slide 15: Az NF 98-141 szerinti nagymodulusú aszfaltok

## Slide 16
A nagymodulusú aszfaltok építésének egyes fázisai intenzív forgalmat viselő utakon Franciaországban 1990 - től;
kopóréteg: 6-8 cm BBSG 0/10, vagy 0/14
kötőréteg: 6-8 cm BBSG 0/10, vagy 0/14
aszfalt alapréteg: 6-8 cm ÉME 1, vagy ÉME 2 (BB 0/10, v. BB 0/14)

kopóréteg: 6-8 cm BBSG 0/10, vagy BB 0/14
kötőréteg: 6-8 cm ÉME 2 (BB 0/10, 0/14)
aszfalt alapréteg: 6-8 cm ÉME 2 (BB 0/10, 0/14)

kopóréteg: 2,5 cm BBTM 0/10
kötőréteg: 6-8 cm ÉME 2 (BB 0/10, 0/14)
aszfalt alapréteg: 6-8 cm ÉME 2 (BB 0/10, 0/14)
aszfalt alapréteg: 6-8 cm ÉME 2 (BB 0/10, 0/14)

## Slide 17: 4.2. Építési módok Európa egyes országaiban a 90-es évek közepétől
Svájci gyakorlat: aszfalt alapréteg típus, speciális modifikált bitumennel (Mixelf, BP Struktur, Shell Multiphalt)

## Slide 18
Angliai építési mód: folytonos szemeloszlású aszfaltbeton alapréteg típus, 100 % zúzottanyag tartalom, normál kemény (B-15) bitumennel

## Slide 19
Ausztriai építési mód: folytonos szemeloszlású aszfaltbeton alapréteg típus, 100 % zúzottanyag tartalom, speciális modifikált, R – S – T jelű modifikált bitumenekkel

## Slide 20: 4.3. Nagymodulusú aszfaltok építése Magyarországon
A 2044/2003 kor. sz. határozat alapján döntés született hidraulikus alaprétegekre építendő nagymodulusú aszfalt-pályaszerkezet specifikációjának kidolgozására.
Az 2004 évi kiadású Műszaki Szállítási Feltételek az európai országokban alkalmazott építési módot specifikálta, azaz két azonos típusú teherviselő réteg képezte az aszfalt felépítményben a nagymodulusú rétegeket. Az mK-20/F NM típusú nagymodulusú aszfaltkeverék, a folytonos szemeloszlású, 100 % zúzottanyag-tartalmú, PmB-A 15/30 polimerrel modifikált bitumennel gyártott aszfalt.
Ezen két azonos vastagságú teherviselő rétegre (az aszfalt alaprétegre és kötőrétegre) 4 cm mZMA-12 típusú kopóréteg épül.
A felépítményt a forgalmi terhelési osztály (E ; K vagy R) függvé-nyében kellett megválasztani.

## Slide 22: 5.) Az aszfaltburkolatok élettartamáról
1. A tervezési élettartam  valóságos élettartam
az aszfalt pályaszerkezet kötő- és aszfalt alaprétegeinek élettartama messze (!) meghaladhatja a tervezési élettartamot megfelelő anyagtervezés esetén. fáradási repedéseknek nyoma sincs,
kopórétegek esetében azonban csak 10-12 éves élettartam a reális elvárás (Az ÉHA, az öntöttaszfalt esete kivételével.)
Példa: több, mint 30 éve épített aszfalt pályaszerkezetből fúrt minták:

## Slide 23
2. A teljes pályaszerkezet viselkedésének kérdése
Az élettartami elvárások kérdését tekintve nemcsak az aszfalt pályaszerkezet, hanem az alaprétegek viselkedését is figyelembe kell venni. Így például a nem megfelelően feszültségmentesített hidraulikus kötésű alaprétegek „kezelhetetlen” reflexiós repedéseket
okoznak.

## Slide 24
3. A pályaszerkezet alatti vizek rongáló hatása
Ha megfelelően méretezett, és ha megfelelő teljesítményű aszfaltokból is építjük a szerkezetet, akkor is földműben és az alaprétegben különféle okokból belépő és felgyülemlő vizek gyors tönkre-menetelt okoznak.

## Slide 25: 6.) Záró megállapítások
Intenzív forgalmak viselésére tartósan is alkalmas aszfaltpálya-szerkezetként az európai gyakorlat szerint (de a nagymodulusú aszfaltokkal szerzett hazai tapasztalatok alapján is) a 20-25 cm vastagságú (jellemzően inkább kötőanyag nélküli) alaprétegre;
három rétegből álló, a forgalom nagyságától függően 20-28 cm összvastagságú aszfalt-pályaszerkezet épül az alábbiak szerint:
Kopóréteg | 3,0 – 4,0 cm vastagságú, SMA 0/8 vagy SMA 0/11 típusok (Franciaországban BBTM típusok) 100 % zúzottanyag-tartalommal, modifikált bitumennel gyártva
Teherviselő rétegek: aszfalt alap- és kötőréteg | 8-12 cm vastagságú, AC 0/16, AC 0/22, vagy AC 0/32 típusokból épített azonos két réteg, 100 % zúzott-anyag tartalommal, - az általában használatosnál keményebb - modifikált bitumennel gyártva

## Slide 26
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !