## Slide 1
39. Útügyi Napok
Győr, 2014. szeptember 25.
A hosszú élettartamú útpályaszerkezetekkel
kapcsolatos európai kutatási eredmények
és építési gyakorlat
Dr. habil. Gáspár László
kutató professzor, KTI Nonprofit Kft.

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Az utak élettartama és befolyásoló tényezői
Burkolat-élettartam előrebecslése
Az átlagosnál hosszabb élettartalmú utak vizsgálata
Az ELLPAG-projekt
4.1 Hajlékony pályaszerkezetek
4.2 Félig merev pályaszerkezetek
4.3 Merev pályaszerkezetek
Az „örökké tartó” burkolatok
Néhány ajánlás

## Slide 3: Az utak élettartama és befolyásoló tényezői I.
Útélettartam definiálása:
modulok,
funkcióképesség,
beavatkozási határ,
rétegek megváltozott funkciója,
„túlüzemeltetés”, ún. pénzügyi élettartam.

## Slide 4: 1. Az utak élettartama és befolyásoló tényezői II.
Pályaszerkezet élettartamát befolyásoló tényezők szinergikus hatása:
forgalom (járműszám, tengelyterhelés, -elrende-zés, jármű felfüggesztése, szezonális eloszlás, forgalomfejlődés járműkategóriánként, forgalmi sáv szélessége),
környezet (tervezéskor ismert: talaj, mikroklíma, földrengés-, árvízveszélyesség; tervezéskor nem ismert: egyes éghajlat-változási elemek),

## Slide 5: 1. Az utak élettartama és befolyásoló tényezői III.
tervezés (szabályozáson túl, hozzáértő, gondos, víztelenítés!),
építés (felkészült, lelkiismeretes, hosszabb távon gondolkodó, teljesítményi alapú szer-ződés),
fenntartás (időben, szakszerű, megelőző),
felújítás (időben, színvonalas tervezés és végrehajtás).

## Slide 6: 2. Burkolat-élettartam előrebecslése I.
Leromlási folyamat, állapotparaméter, leromlási görbe – hálózatviselkedési modell, beavatkozá-si és figyelmeztető határ, maradékérték, telje-sítményi jelzőszámok
1973-79. KÖTUKI: 32 szakasz évi kétszeri álla-potvizsgálata (kézi és gépi mérés, szubjektív jellemzés, kopásmérés, várható élettartam-tar-tomány tervezési kategóriánként)

## Slide 7: 2. Burkolat-élettartam előrebecslése II.
1991 óta 60 szakasz évi egyszeri „monito-rozása”: 14 osztály, 6 állapotparaméter, pontosodó hálózatviselkedési modellek állapotparaméterenként idő és forgalom függvényében, beavatkozás után annak jellemzőit és hatását mérik fel, hasznosí-tás PMS-ben.

## Slide 8: 2. Burkolat-élettartam előrebecslése III.

## Slide 9: 2. Burkolat-élettartam előrebecslése IV.

## Slide 10: 3. Az átlagosnál hosszabb élettartamú utak vizsgálata
1980-as években KÖTUKI: 216 db, min. 13 éves kopóréteg vizsgálatának néhány eredménye:
kötött talajú földművön nem lehet,
nagy f = F100/He gazdaságosabb,
kötőanyag nélküli alap nem rosszabb a kötőanya-gosnál,
min. 2,5-ös v/Dmax,
max. 3 tf% hézag és 100%-hoz közeli tömörség (felső két aszfaltréteg)

## Slide 11: 4. Az ELLPAG-projekt I.
2006-2012. ELLPAG-projekt: hosszú élettarta-mú burkolatokkal foglalkozó európai munka-csoport (9 ország, közte HU).
Cél: információgyűjtés, használói útmutatók, útügyi szervezetek segítése.
Alcsoportok: definíció, új pályaszerkezet, álla-potfelmérés és felújítás, fenntartás (HU), gaz-
daságosság, hiányzó ismeretek

## Slide 12: 4. Az ELLPAG-projekt II.
Definíció: tartós szerkezet földműve és alapré-tege – forgalom, környezet, öregedés, anyag-
veszteség, rossz építésminőség miatt – nem hibásodik meg; az esetleges hibák a burkolati rétegre korlátozódnak.
Három vizsgálati fázis: a hajlékony, a félig me-rev és a merev pályaszerkezetek.

## Slide 13: 4. Az ELLPAG-projekt III.
4.1 Hajlékony pályaszerkezetek
Koncepció csak USA-ban és Egyesült Király-ságban. Min. 300 mm-nyi aszfalt (maximált nyúlás alsó szálban). Nagy forgalomnál lehet gazdaságos. Földmű tartós állékonysága elő-feltétel. Különleges építéstechnológia lehet szükséges. Kiváló kivitelezési minőség.
Más tervezési módszer és építési eljárás?

## Slide 14: 4. Az ELLPAG-projekt IV.
Élettartam-költségekben elérhető megtakarí-tás. Pályaszerkezet-szilárdság küszöbértéke. Máshol több lépcsőben erősítés ilyen céllal.
Jól megépített, vastag aszfaltburkolatú pálya-szerkezet teherbíró földművön: legfeljebb fe- lülről burkolati repedés. Felső réteg periodikus cseréje szükséges. Rendszeres állapotfelvé-tel az optimális beavatkozás tervezéséhez.

## Slide 15: 4. Az ELLPAG-projekt V.
Költség-haszon elemzés: angol HA modellje (létesítményi és hálózati szint) és OECD PASI modellje (az amerikai SAS-modell adaptáció-ja). Költségek: építés, fenntartás, értékválto-zás, baleseti, idő-, környezeti és forgalom-szervezési költség. (A beavatkozás alatti úthasználói költségeket is számítják).

## Slide 16: 4. Az ELLPAG-projekt VI.
4.2. Félig merev pályaszerkezetek
Jellegzetes felépítés:
100-290 mm-nyi aszfaltrétegek,
150-300 mm-es cement kötőanyagú réteg.
Kivétel Franciaország:
60 mm aszfaltréteg,
akár 450 mm-nyi cement kötőanyagú réteg.

## Slide 17: 4. Az ELLPAG-projekt VII.
Kétféle stratégia: repedések elkerülése, ill. tűrése (F).
Reflexiós repedés ellen:
előrepesztés 3,0-3,5 m-enként (CRAFT, Olivia, Joint actif),
SAM, esetleg előrepesztéssel,
gyorsan törő emulziós réteg,
kevés hőt fejlesztő cement,
vastag aszfalt-pályaszerkezetrész.

## Slide 18: 4. Az ELLPAG-projekt VIII.
„Hihetetlen” francia tapasztalat:
100 mm A + 190 mm B → 30 év
100 mm A + 200 mm B → 50 év
100 mm A + 210 mm B → 100 év.
Hosszú élettartam, ha teherbírásuk nem csökken.
Hosszrepedés vagy sűrű keresztrepedés → szerkeze- ti hiba (teherátadás megszűnése).
UK: 200 mm-nyi aszfalt korlátozza a repedést felülről.

## Slide 19: 4. Az ELPAG-projekt IX.
4.3. Merev pályaszerkezetek
Európai gyakorlat: URC, CRCP, (JRC).
Folytonosan vasalt változat: B, F, NL, UK.
Merev burkolat tervezése: tapasztalati ada-tok, laboratóriumi adatokkal alátámasztva.
Hosszú élettartamhoz egyenletes és tartós alap. (Földmű kevésbé terhelt).

## Slide 20: 4. Az ELPAG-projekt X.
Hatékony felújítás:
új betonréteg (hozzákötött vagy nem),
aszfaltréteg,
teljes pályaszerkezet-csere,
„crack and seat” + vasalatlan betonréteg,
fűrészelt hézagú aszfaltréteg,
zúzalékrétegen új réteg(ek),
tört beton alapként történő újrahasznosítása.

## Slide 21: 5. Az „örökké tartó” burkolatok I.
2002-2004. OECD-munkabizottság: hosszú élet-tartamú kopórétegek.
Döntő: tervezés, anyagok, bedolgozás.
Számos változat közül a HDM-4 és az angol mo-dell alkalmazásával választottak.
Az epoxi-aszfalt és a nagy teljesítményű beton bi- zonyult legígéretesebbnek.
A munka II: fázisa: kísérleti szakaszok vizsgálata.

## Slide 22: 5. Az „örökké tartó” burkolatok II.
Az Egyesült Államokban az „örökké tartó” burkolatok elvét az AASHO-útkísérletekre, a „michigan-i” konfe-rencia-sorozatra és a mechanikai-tapasztalati terve-zési eljárásra vezetik vissza.
Jellemző felépítés:
35-75 mm-es mZMA vagy Superpave kopóréteg,
100-150 mm-nyi nagy modulusú aszfaltréteg,
75-100 mm-nyi fáradásnak ellenálló aszfalt,
jó minőségű alsó alapréteg és földmű.

## Slide 23: 5. Az „örökké tartó” burkolatok III.
Tervezési kritérium:
aszfaltrétegek alatti vízszintes megnyúlás,
tükrön fajlagos összenyomódás
korlátozása.
Tönkremeneteli határ:
keréknyomokban 10 %-nyi repedés.
Kell: fegyelmezett építés, gyakorlott és lelkiismere-tes személyzet, egyértelmű és korszerű szabályo-zás, minden elemre kiterjedő minőségbiztosítás.

## Slide 24: 6. Néhány ajánlás
Korábbi hazai és külföldi tapasztalatok alapján a hosszú bur-kolat-élettartamhoz szükséges:
elegendő pénz,
hosszú távon gondolkodó úttulajdonos,
nemzetgazdasági érdekeket tükröző szabályozási rendszer,
felkészült és elkötelezett útkezelő, -fenntartó,
hozzáértő és lelkiismeretes tervező,
jó minőségre törekvő alapanyag-gyártó,
hosszú távra tervező kivitelező,
az újdonságokra fogékony „érdekelt felek”.

## Slide 25
Köszönöm a szíves figyelmüket!