## Slide 1: Útügyi Napok Győr, 2014. 09. 24-25.
A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚNAK TERVEZETT MEREV ÉS FÉLMEREV ÚTPÁLYASZERKEZETEKKEL ÉPÜLT HAZAI PRÓBASZAKASZOK TARTÓSSÁGI TAPASZTALATAI
Dr. Karsainé Lukács Katalin
KTI Nonprofit Kft.
Út- és Hídügyi Központ

## Slide 2: TARTALOMJEGYZÉK
Az újraépítés tényezői
Előnyök és hátrányok
Romlástípusok és állapotparaméterek
7538. út kísérleti szakaszainak jellemzői
44. úti pályaszerkezet változatok
Állapot-megfigyelés eredményei
Összefoglalás

## Slide 3: BETONBURKOLATÚ UTAK HOSSZA MAGYARORSZÁGON
<number>
Dr. Boromisza T., Dr. Liptay A.: Betonburkolatok várható élettartama

## Slide 4: ÚJRAÉPÍTÉST ELŐSEGÍTŐ TÉNYEZŐK
<number>
• Felmelegedés
• Nagy és nehéz forgalom növekedése
• Aszfaltburkolatok nyomvályúsodása
• Úthasználói elégedetlenség

## Slide 5: ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK
<number>

## Slide 6: GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATOK BURKOLATTÍPUS SZERINTI MEGOSZLÁSA
<number>

## Slide 7: AZ ÚJRAKEZDÉS LÉPÉSEI
<number>
• MINISZTÉRIUM – UKIG – KTI
• KÍSÉRLETI és PRÓBA SZAKASZOK
  7538. út
  44. út

## Slide 8: KÍSÉRLETI SZAKASZOK ELŐKÉSZÍTÉSE
A kísérleti szakaszok előkészítésekor a KTI figyelembe vette a legújabb külföldi tapasztalatokat
• tervezés
• alapanyagok
• keveréktervek
• gépek
• kivitelezési módok tekintetében.
A feladat annak megállapítása volt, hogy ezek közül melyek felelnek meg leginkább a magyarországi éghajlati és közlekedési viszonyoknak.

## Slide 9: ROMLÁSTÍPUSOK – ÁLLAPOT-PARAMÉTEREK
Romlási forma | Jellemzett állapot paramétere | Burkolattípus | 
 |  | Aszfalt | Beton
Hullámosodás | felületi egyenletesség | X | 
Táblalépcső | felületi egyenletesség |  | X
Nyomvályú képződés | keresztprofil mérése | X | 
Elsíkosodás | csúszásellenállás | X | X
Kiálló zúzalékszemek elkopása | makroérdesség | X | X
Felületi hibák képződése | felületállapot | X | X
Szilárdságvesztés | teherbírásmérés | X | X
Burkolatszél letöredezése | burkolatszélesség mérése | X | X

## Slide 10
KÍSÉRLETI SZAKASZ - 7583. út
Beton pályaszerkezet (CP)
220 mm hézagolt betonburkolat
150 mm
CKt cementstabilizációs alapréteg
100 mm
CKh cementstabilizációs alapréteg
Folytonosan vasalt beton
pályaszerkezet (CRCP)
170 mm
folytonosan vasalt betonburkolat
150 mm
CKt cementstabilizációs alapréteg
100 mm
CKh cementstabilizációs alapréteg
Beton pályaszerkezet (CP)
mosott felületképzéssel
220 mm hézagolt betonburkolat
150 mm
CKt cementstabilizációs alapréteg
100 mm
CKh cementstabilizációs alapréteg
Aszfalt pályaszerkezet (referencia burkolat)
30 mm zúzalékvázas masztixaszfalt
80 mm nagymodulusú aszfalt kötőréteg
90 mm nagymodulusú aszfalt alapréteg
150 mm CKt cementstabilizációs alapréteg
100 mm CKh cementstabilizációs alapréteg

## Slide 11: TERJESZKEDÉSI HÉZAG A FOLYTONOS VASALÁSÚ ÉS A HÉZAGOLT BETONBURKOLATOK CSATLAKOZÁSÁNÁL

## Slide 12: FOLYTONOS VASALÁSÚ BETONBURKOLATÚ SZAKASZ VÉGÉNEK LEHORGONYZÓ SZERKEZETE

## Slide 16
PRÓBASZAKASZ - 44. út

## Slide 17
44. ÚTI PRÓBASZAKASZOK

## Slide 21: DÖNTÉS ALAPJA
<number>
Életciklus alatti költségelemzés (építési, fenntartási, üzemeltetési, úthasználati)
Környezeti
Jármű dinamikai
Forgalombiztonsági hatások vizsgálata (baleset)

## Slide 22
A MÚLT
2012. évi VZ, SZÉ, KLK pozsonyi előadásából

## Slide 23
KEVERÉKTERV
Cement:
CEM II/B-S 42,5N vagy
CEM II/A-S 32,5R
Adalékanyag:
bazalt/andezit, Kf-A
OH 0/4
KZ 2/4
NZ4/11
NZ 11/22
NZ 22/32
Adalékszerek:
Képlékenyítő és légpórusképző
A JELEN
2012. évi VZ, SZÉ, KLK pozsonyi előadásából

## Slide 24
2012. évi VZ, SZÉ, KLK pozsonyi előadásából

## Slide 25
2012. évi VZ, SZÉ, KLK pozsonyi előadásából

## Slide 26
ÖSSZEFOGLALÁS
A múlt
Az elmúlt 10 évben megtörtént a technológia korszerűsítése és az alapvető szabályozások kidolgozása
A szabályozások korszerűsítése az egyes szakaszok építésével, azok tapasztalatainak figyelembevételével párhuzamosan zajlott
A betonburkolat az aszfaltburkolat valós alternatívája lett mind műszakilag, mind gazdaságilag
A jövő
A technológia továbbfejlesztése
Az európai fejlődés nyomonkövetése
Új technológiák bevezetése
A meglévő burkolatok monitoringjának bevezetése
Tapasztalatgyűjtés a jövőbeli projektek és a működtetés/fenntartás számára
A technológia be nem tartásából eredő hibák kiküszöbölése

## Slide 27
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMŰKET!