## Slide 1: FENNTARTHATÓ utak A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN, AZ ÖNKORMÁNYZATI UTAK HELYZETE Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt.
39. ÚTÜGYI NAPOK – 2014. SZEPTEMBER 24-25. GYŐR

## Slide 2: l
39. ÚTÜGYI NAPOK – 2014. SZEPTEMBER 24-25. GYŐR
Fenntartható utak a városi közlekedésben
BKISZ munkák
Nagyfelületű burkolatjavítások
BKK Közút saját kivitelezésű útfelújításai
Önkormányzati utak helyzete
A BKK Közút üzemeltetésében lévő közúthálózat állapota
A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere
  Közúti adatgyűjtő rendszer – KARESZ
  Teherbírás mérések
  Nyomvályú vizsgálat
  Egyenetlenség vizsgálat
  Űrszelvény vizsgálat
Fővárosi ITS fejlesztések
Tartalom

## Slide 3
BKISZ munkák
Budapest Komplett Integrált Szennyvízelvezetési projekt
2014. évben elkészült munkák
XVIII. Dózsa György út (Nagykőrösi út- Ózon utca)
XVIII. Benczúr utca (Üllői út- Bartók B.u.)
XVIII. Mednyánszky utca (Üllői út-Bartók B.u.)
XVIII. Felsőcsatári út (Hangár u.-Álmos u.)
Összesen: 1 200 méter 8 200 m2 91 millió Ft értékben
BFFH beruházásában, Enviroduna Kft. lebonyolításában megvalósuló Európai Úniós támogatottságú projekt.
Tender kiírás csak nyomvonalas helyreállítást tartalmaz
BKK Közút Szolgáltatási Szerződése keretében teljes szélességű burkolat helyreállítást végez.
További tervezett munkák
XVIII. Ráday Gedeon utca (Üllői út- Gyömrői út)
XVIII. Petőfi Sándor utca (Üllői út- Gilice tér)
XVI. Arany János utca (Margit u.-Sasvár u.)
XXIII. Haraszti út (Grassalkovich út-Vágó utca )
XVIII. Bocskai utca (Pamut u.-Dózsa Gy.u.)
Összesen: 3 320 méter 22 000 m2 160 millió Ft értékben
Fenntartható utak

## Slide 4
Nagyfelületű burkolatjavítások
Fenntartási források terhére, teljes szélességű burkolatjavítások
2014. évben elkészült munkák
I. Friedrich Born és Sztelo G. rakpart- Duna felőli oldalon I. (Erzsébet híd-Halász u.)
III. Nánási szervízút (Kadosa u.-Monostori u.)
IV. Leiningen K. u. (Fóti út-Szent László tér)
IV. Berda József utca (Temesvári u.-Pozsonyi u.)
X. Népliget- Köves J. és Soó R. sétány
XIII. Margit sziget – emlékműnél
Összesen: 3 000 méter 23 500 m2 226 millió Ft értékben
További tervezett munkák
IV. Fiumei út (Fóti út-Juliánus barát u szakaszosan)
XVII. Baross utca (Szabadság utca-Bocskai utca) 1600 m 11000 m2 66 millió Ft jelenleg épül
Összesen: 2 100 méter 15 000 m2 85 millió Ft értékben
Fenntartható utak

## Slide 5
BKK Közút saját kivitelezésű útfelújításai
BFFH megbízásából
VIII. II. János Pál pápa tér
Légszesz utca – Dologház utca között
Kenyérmező utca – Berzsenyi utca között
Erkel színház nyugati oldalán
XI. Balatoni út szervizútja
Boldizsár utca – Alsó Beregszász utca között
BKK megbízásából
X. Jászberényi út
Fehér út – Maglódi út között
XXIII. Grassalkovich út
Haraszti úti felüljáró és Ócsai úti felüljáró között
XIX. Ady Endre út
Baross utca – Rákóczi utca között
Fenntartható utak

## Slide 6: A BKK Közút üzemeltetésében lévő közúthálózat állapota
Létesítményi mérnökök szemrevételezéses adatgyűjtése alapján
(2014. évi adatok feldolgozása folyamatban van.)

## Slide 7: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Az útgazgálkodás (Road Management System) olyan tevékenységek összességét foglalja magába, amely a közúti közlekedési infrastruktúra fenntartását érintő döntésfolyamatokat objektív műszaki szempontok alapján, rendszerezett paraméterek vizsgálata és értékelése útján támogatja, elősegítve a szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi, humán, műszaki erőforrások ésszerű allokációját.
A BKK Közút céljai A PMS rendszerrel
Hálózati elemzés
  Többéves útfelújítási programok tervezésének támogatása a méréseken alapuló elemzések alapján.
  (pl. Melyik utat mikor optimális felújítani, és mi a várató költsége?)
Lokális elemzés
  Egyes felújítási szakaszok azon lokális hibáinak meghatározása, melyek kijavítása után a teljes szakaszt már elég egy egyszerűbb műszaki tartalommal felújítani.
  (pl. hol kell teljes pályaszerkezetet építeni, és hol elég csak 1 réteg aszfalt.)

## Slide 8: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
PMS rendszer adatszükséglete

## Slide 9: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Adatkörök származási helyei

## Slide 10
Szkennelés
Mobil és statikus lézerszkennelés
Vektorizálás
3D adatbázis építés
Elemzések
3D pontfelhő + vektorok alapján
3D vektorok (pont/vonal/polygon)
Attribútumok
Kötponti adatbázis
Közúti Adatgyűjtő REndSZer
Budapest teljes úthálózatának geodéziai szintű felmérése 3D LIDAR technológiával + 360° kamera képekkel
Mérhető adatbázis a teljes úthálózat minden részletéről
Egységes 3D vektoros geo-adatbázis
  Kb. 150 objektum féleség
  5-25 jellemző (attribútum) objektumonként
Egységes nyilvántartás az útvagyonról – már az e-közmű elvárásainak megfelelően
Útminőség vizsgálatok a burkolatfelszínről – akár 1-3mm relatív pontossággal
Burkolat felújítások szakfelügyeleti támogatása (szkennelés betakarás előtt-után + anyagmennyiség számítások mérés alapján)
Űrszelvény modellezés
3D modellezés
3D pontfelhők
360° felvételek
Geodéziai pontosságú kiegyenlített adatok
Közúti Adatgyűjtő Rendszer - KARESZ
A Főváros közúthálózatának felmérése
Szkennelés: 3600 km
Pontfelhő feldolgozás: 600 km
Vektorizálás: Nyilvántartáshoz: 200 km
Tervezési munkákhoz: 60 km

## Slide 11
Külső megrendelések
M4 Metró teljes felmérése
Rakpartok felmérése a Duna budapesti szakaszán
VI. kerület kiemelt útvonalai Főépítész Iroda megrendelésére városüzemeltetési feladatokhoz
Parlament és a Kossuth tér teljes felmérése
Nagykovácsi Kastélypark felmérése
Közúti Adatgyűjtő Rendszer - KARESZ

## Slide 12: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Teherbírás mérések
Lacroix-mérőkocsi
2011. évben 22,3 km
2012. évben 88,5 km
2013. évben 302,6 km
2014. évben 273,0 km
Összesen: 686,4 km
felmérés és feldolgozás a térinformatikai nyilvántartó rendszerben
Közúti adatgyűjtő rendszer adataival egybevetve lokális hibahelyek meghatározása

## Slide 13: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Nyomvályú vizsgálat
Közúti adatgyűjtő rendszer adatinak felhasználásával elemző szoftver elvégzi a nyomvályús felületek beazonosítását, a nyomvályúsodás mértékének meghatározásával.
A vizsgálat eredményének megjelenítése
3D ponfelhőn 2D nézetben

## Slide 14: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Egynetlenség vizsgálat (IRI) International Roughness Index
Közúti adatgyűjtő rendszer adatinak felhasználásával elemző szoftver kiszámítja a burkolat egyenetlenség értékét.

## Slide 15: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Közúti adatgyűjtő rendszer adatinak felhasználásával elemző szoftver elvégzi az űrszelvény vizsgálatot.
Űrszelvény vizsgálat

## Slide 16: A BKK Közút burkolatgazdálkodási rendszere (PMS - Pavement Management System)
Űrszelvény vizsgálat
Közúti adatgyűjtő rendszer adatinak felhasználásával elemző szoftver elvégzi az űrszelvény vizsgálatot.
A vizsgálat eredményének megjelenítése
3D ponfelhőn 2D nézetben

## Slide 17: Központi forgalomirányítás fejlesztései
Fővárosi ITS fejlesztések
Fejlesztési feladatok 2014-17 között:
központra kötés 20 csomóponton;
távfelügyeletre kötés 86 csomóponton;
segélyhívó rendszer kiépítése 186 csomóponton;
Parkolás-irányítási rendszerbe vonás 3 parkolónál (Hűvösvölgyi P+R, KÖKI P+R, Rákóczi téri mélygarázs);
forgalomfüggő rendszer 100 csomóponton;
hangjelző 100 csomóponton;
berendezéscsere 80 csomóponton;
A 2014-es prioritások:
központra kötés 20 csomóponton;
távfelügyeletre kötés 86 csomóponton;
segélyhívó rendszer kiépítése 5 csomóponton;
Parkolás-irányítási rendszerbe vonás 3 parkolónál (Hűvösvölgyi P+R, KÖKI P+R, Rákóczi téri mélygarázs);
forgalomfüggő rendszer 60 csomóponton;
hangjelző 30 csomóponton;
berendezéscsere 10 csomóponton

## Slide 18
Fővárosi ITS fejlesztések
Magyar Közút – BKK Közút közös KÖZOP finanszírozású ITS projekt
„Közúti forgalombefolyásolás ITS eszközökkel a fővárosi és főváros környéki gyorsforgalmi és sugárirányú útszakaszokon” (tanulmány)
Góchelyek, szűk keresztmetszetek feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása;
Közös, üzemeltetési határokon átnyúló stratégiák kidolgozása a hálózat kritikus elemein bekövetkező rendkívüli események kezelésére;
Koncepció kidolgozása a 4-es metró (kelenföldi) végállomásának közúti, dinamikus jelzésrendszerének kialakítására;
a következő Európai Uniós programozási ciklusban benyújtható projektjavaslatok összeállítása, megvalósításra történő előkészítése;

## Slide 19: Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Almássy Kornél kornel.almassy@bkk-kozut.hu BKK Közút Zrt.
39. ÚTÜGYI NAPOK – 2014. SZEPTEMBER 24-25. GYŐR